## Slide 1
工 程 图 学
姜 峣
副研究员
清华大学，机械工程系
联系方式：
办公室：李兆基科技大楼A1011
手机号：18210064570
邮箱：jiangyao@mail.tsinghua.edu.cn

## Slide 2: 装配图
14

## Slide 3
14.1 装配图概述
14.2 视图选择及画图方法
14.3 装配图的标注
内 容

## Slide 4: 14.1 装配图概述
14

## Slide 5
14.1 装配图概述
5
装配图的用途
了解机器、部件的结构、工作原理，制定装配工艺；是进行装配、检验、安装、维修的技术文件。
表示部件或机器的各组成部分的连接、装配关系的图样称为装配图。
装配图用途
先画装配图，再根据装配图完成零件设计、绘制零件图。
设计过程
生产过程

## Slide 6
14.1 装配图概述
6
装配图的内容
柱塞泵
一组视图
尺寸
技术要求
标题栏
明细表
零件序号

## Slide 7
14.1 装配图概述
7
装配图的内容
一组视图
组成该部件的零件
各零件之间的位置、装配关系
部件的工作原理
零件的关键结构和形状
与其他部件的安装关系
尺寸
只标相关尺寸（部件性能、零件配合、安装等尺寸）
零件序号
与明细表对应
技术要求
说明对部件质量、装配、检验等要求
标题栏
说明部件名称、数量等与设计、生产管理有关的内容
明细表
列出部件中所有零件的序号、名称、数量、材料、规格等

## Slide 8: 14.2 视图选择及画图方法
14

## Slide 9
14.2 视图选择及画图方法
9
—— 部件的功用、工作原理、结构、零件之
间的装配关系表达要完全。
—— 视图的表达方法要正确，符合国家标准
的规定。
—— 图样清晰，便于读图。
完全
正确
清晰
装配图视图选择的基本出发点是有利于生产，同时便于看图。
因此要求装配图视图的表达必须：

## Slide 10
14.2 视图选择及画图方法
10
机器（或部件）的工作原理、零件之间的装配关系及零件的主要结构。
1、将反映信息量最多的视图作为主视图；
2、在满足要求的前提下，使视图数量为最少；
3、尽量避免使用虚线表示；
4、避免不必要的细节重复。
视图选择原则：
装配图的表达重点：
视图的选择原则

## Slide 11
14.2 视图选择及画图方法
11
部件分析
  分析部件功能、组成、工作原理
  了解各零件的作用、相互之间装配关系
  认识装配线
选择主视图
  部件工作状态或安装状态
  反映与工作原理有关的主要装配线零件的装配关系
选择其他视图
  首先选择基本视图表达其他装配线、工作原理等
  用基本视图或辅助视图表达未表示清楚的内容
检查、比较
调整、修改
  是否表达完全、正确（工作原理、各装配线、投影关系）
  与工作原理有直接关系的零件的关键结构、形状
  与其他部件的连接、安装关系
  有无其他方案
1
2
3
4
视图选择步骤和方法
Notes: 装配线：为了满足特定功能，按照特定装配关系组合而成的一系列零件。

## Slide 12
14.2 视图选择及画图方法
12
实例分析
(1) 部件分析
柱塞泵：用于机床供油系统的供油装置
功能及组成
垫片
柱塞
柱塞套
泵体
小轴
弹簧
弹簧
钢珠
衬垫
螺塞
滚轮
开口销
单向阀体
球托

## Slide 13
14.2 视图选择及画图方法
13
实例分析
(1) 部件分析
工作原理
滚轮上面的凸轮（未画出）旋转时，由于升程的改变，使得柱塞上下往复移动，引起泵腔容积的变化，压力也随之改变，油被不断吸进、排出，起到供油作用。
排油
吸油
凸轮

## Slide 14
14.2 视图选择及画图方法
14
实例分析
(1) 部件分析
装配关系及连接关系
分析装配线
2、吸油部分单向
阀体装配线
4、滚轮、小
轴装配线
3、排油部分单向
阀体装配线
1、柱塞、柱塞
套、泵体装
配线
主装配线
四条装配线

## Slide 15
14.2 视图选择及画图方法
15
柱塞与柱塞套 装配在一起
柱塞套通过螺纹与泵体连接
柱塞下部压在弹簧上
① 柱塞、柱塞套、泵体装配线
由泵体、柱塞套、柱塞、弹簧和垫片组成。
垫片
柱塞
柱塞套
泵体
弹簧
实例分析
(1) 部件分析

## Slide 16
14.2 视图选择及画图方法
16
② 吸油部分单向阀体装配线
由单向阀体、钢珠、球托、弹簧和螺塞等组成。
弹簧
钢珠
衬垫
螺塞
单向阀体
球托
单向阀体通过螺纹与泵体连接
螺塞通过螺纹与单向阀体连接
钢珠由弹簧和球托使之压紧在 单向阀的进口上
实例分析
(1) 部件分析

## Slide 17
14.2 视图选择及画图方法
17
③ 排油部分单向阀体装配线
弹簧
钢珠
衬垫
螺塞
单向阀体
球托
由单向阀体、钢珠、球托、弹簧和螺塞等组成。
单向阀体通过螺纹与泵体连接
螺塞通过螺纹与单向阀体连接
钢珠由弹簧和球托使之压紧在单向阀的出口上
实例分析
(1) 部件分析

## Slide 18
14.2 视图选择及画图方法
18
④ 滚轮、小轴装配线
由小轴、滚轮、开口销组成。
小轴
滚轮
开口销
销孔
用开口销将滚轮、小轴固定在柱塞上部。
实例分析
(1) 部件分析

## Slide 19
14.2 视图选择及画图方法
19
实例分析
(2) 选择主视图
符合部件的工作位置；
原则：
能清楚表达部件的工作
原理、主装配线零件的
装配关系或其结构特征。
该方案能够反映三条装配线：
柱塞、柱塞套、泵体
排油部分单向阀体
滚轮、小轴部分
主装配线
柱塞、柱塞套、泵体装配线
滚轮、小轴装配线
排油部分单向阀体装配线
排油

## Slide 20
14.2 视图选择及画图方法
20
实例分析
(3) 选择其它视图
A
往
复
分析：主视图没有表达完全的内容
A
进油
出油
上下往复运动的动作原理
吸油系统的装配关系及工作原理
俯视图取局部剖视
A向视图
剖切位置？
凸轮
B
B
B-B

## Slide 21
14.2 视图选择及画图方法
21
实例分析
(4) 检查、比较、调整、修改
与其他部件的连接、安装关系
最后确定最佳方案
是否表达完全、正确
与工作原理有直接关系的零件的
关键结构、形状是否确定
有无其他方案
工作原理、各装配线、投影关系
A
往
复
A
进油
出油
凸轮
B
B
B-B

## Slide 22
14.2 视图选择及画图方法
22
绘制装配图的方法和步骤
分析部件的组成、工作原理、确定视图数量和表达方法；
根据视图数量确定画图比例、图幅；画图框线、标题栏和明细栏；
画各视图的主要基准线，各视图之间留有适当间隔以便标注尺寸和进行零件编号；
① 分析部件
② 确定图幅
③ 布置视图
以柱塞泵为例
图框线
明细栏
标题栏

## Slide 23
14.2 视图选择及画图方法
23
绘制装配图的方法和步骤
先画主体零件。从主视图开始，画各视图的主要轮廓。
④ 画主要装配线
顺序画主装配线上的其他零件——柱塞、柱塞套等

## Slide 24
14.2 视图选择及画图方法
24
绘制装配图的方法和步骤
⑤ 依次画其他装配线
进口单向阀装配线
出口单向阀装配线
滚轮、小轴装配线
⑥ 画细部结构
弹簧、开口销等
出口单向阀
进口单向阀
滚轮、小轴

## Slide 25
14.2 视图选择及画图方法
25
绘制装配图的方法和步骤
⑦ 完成装配图
画剖面线
加深图线
标注尺寸及公差
进行零件编号
填写标题栏、明细表
写技术要求等
检查无误后：
完成装配图

## Slide 26: 14.3 装配图的标注
14

## Slide 27
14.3 装配图的标注
27
装配图的尺寸标注
根据装配图使用的目的要求，只需标注下列相关尺寸：
特性尺寸
装配尺寸
安装尺寸
外形尺寸
——表明部件性能和规格的尺寸
——将部件安装到其他部件上所需尺寸
——表明部件总长、总宽、总高的尺寸
——表明零件之间配合及重要相对位置
的尺寸以保证部件或机器的性能
零件关键结构形状尺寸
——直接关系部件功能实现的关键结构
的形状大小在设计零件时不能改变

## Slide 28
14.2 视图选择及画图方法
28
装配图的尺寸标注
装配尺寸
特性尺寸
安装尺寸
外形尺寸
泵与机座的安装螺孔及孔心距、单向阀接口的螺纹尺寸
泵的总高尺寸
柱塞与柱塞套小轴与柱塞孔小轴与滚轮
——配合尺寸
泵整体、单向阀中心与基座距离——重要相对位置尺寸
进、出油孔的直径决定了油的流量

## Slide 29
14.2 视图选择及画图方法
29
装配图的零件序号和明细栏
零件序号
① 所有零件必须编写序号；
相同零件用一个序号，只标注一次；

## Slide 30
14.2 视图选择及画图方法
30
编注零、部件序号的形式
1
1
1
2
3
1
2
3
10
零件很薄时用箭头指向轮廓
指引线必须由可见轮廓内引出；
同一装配图中编注序号的形式应一致。
水平线 （细实线）
黑点
字体比图中尺寸数字大一号或两号
指引线 （细实线）
圆圈 （细实线）
连接件或零件组，
可共用指引线
装配图的零件序号和明细栏

## Slide 31
14.2 视图选择及画图方法
31
装配图的零件序号和明细栏
② 序号依顺时针或逆时针方向顺次整齐排列；也可按水平或竖直方向顺次排列。
指引线通过剖面区域时方向不能与剖面线平行
顺时针方向顺次排列
零件序号
① 所有零件必须编写序号；相同零件用一个序号，只标注一次。
③ 指引线不能相交，通过剖面区域时指引线方向不能与剖面线平行。

## Slide 32
14.2 视图选择及画图方法
32
装配图的零件序号和明细栏
是部件中全部零件的目录，内容包括零件序号、名称、数量、材料等。
明细表
② 明细表中零件序号与零件序号一一对应
③ 序号自下向上顺序排列便于添加零件
① 明细表接在标题栏上方

## Slide 33
14.2 视图选择及画图方法
33
装配图的技术要求
在图纸下方空白处，注写部件或机器装配时必须遵守的技术要求。
包括对其质量、装配、检测、调整、安装、使用等的要求说明。

## Slide 34
第14讲 上机实践
34