## Slide 1
工 程 图 学
姜 峣
副研究员
清华大学，机械工程系
联系方式：
办公室：李兆基科技大楼A1011
手机号：18210064570
邮箱：jiangyao@mail.tsinghua.edu.cn

## Slide 2: 课程总结
Notes: 相交同样是构建复杂形体的一种手段

## Slide 3: 立体与立体相交
8
Notes: 相交同样是构建复杂形体的一种手段

## Slide 4
平面体与回转体相贯
回转体与回转体相贯
平面体与平面体相贯
立体与立体相交称为相贯。
其表面产生的交线叫做相贯线。
相贯线
多体相贯
相贯的概念
相贯的形式 – 立体形状
8.1 立体与立体相交简介
Notes: 相贯和相贯线的基本概念
三种基本的相贯形式：按照立体的形状来划分

## Slide 5
正交
偏交
斜交
相贯的形式 – 立体相对位置
8.1 立体与立体相交简介
Notes: 相贯的形式：按照立体的相对位置关系划分

## Slide 6
相贯线的主要性质
公有性
表面性
相贯线位于两立体的表面上。
相贯线是两立体表面的共有线。
封闭性
相贯线一般是封闭的空间折线（通常由直线
和曲线组成）或空间曲线。
其作图实质是找出相贯的两立体表面的若干
公有点的投影。
8.1 立体与立体相交简介
Notes: 相贯线的主要性质

## Slide 7: 8.3 回转体与回转体相交
8

## Slide 8
8.3 回转体与回转体相交
8
1. 相贯线的形状
积聚性表面取点法
辅助平面法
相贯线一般为光滑封闭的空间曲线
2. 相贯线的求法
求出相贯线上的一系列点，再光滑连接。
先取特殊点，后取中间点（一般位置）
求作相贯线上点的基本方法：

## Slide 9
8.3 回转体与回转体相交
9
利用圆柱面投影具有积聚性的特点，用圆柱面上取点的方法，由两圆柱面上若干公有点的已知投影，求出公有点的未知投影。
积聚性表面取点法
 先找特殊点
 补充中间点
 光滑连接
空间分析，确定交线的空间形状
投影分析，确定交线的已知投影
作图，求交线的投影
检查：轮廓线、可见性
求相贯线的基本步骤：
最高点、最低点、最左点、最右点、最前点、最后点、轮廓线上的点。

## Slide 10
8.3 回转体与回转体相交
10
【例】求作主视图
●
●
●
●
●
●
●
●
●




1. 空间分析
2. 投影分析
3. 作图
2）中间点
4. 检查轮廓线的投影
3）光滑连接
封闭的
空间曲线
1）特殊点
此段外形轮廓线消失

1"
1'
2"
,3"
2'
3'
1
2
3

## Slide 11
8.3 回转体与回转体相交
11
蒙日(G.Monge)定理
若两个二次曲面同切于第三个二次曲面，则这两个二次曲面的交线为平面曲线。
两个轴线相交的回转面同切于一个圆球面时，则这两个回转面的交线为椭圆（平面曲线）。其积聚性的投影为这两个回转面轮廓线的交点对连。

## Slide 12
8.3 回转体与回转体相交
12

## Slide 13
8.3 回转体与回转体相交
13
【例】完成主视图
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
外形交线
两外表面相贯
一内表面和一外表面相贯
内形交线
两内表面相贯
Notes: 读图：确定是什么形体相贯，两个圆桶相贯，轴线相交且垂直；
分析相贯线：外圆柱面相贯、内-外圆柱面相贯、内内圆柱面相贯；
复杂形体相贯，分别求解相贯线：外形交线、内形交线
相贯线：积聚性表面取点法，先确定相贯线的已知投影，再找特殊点和中间点
特殊点：两个轮廓线的交点，以及根据相贯线弯向大圆柱轴线确定的特殊点

## Slide 14
8.3 回转体与回转体相交
14
【例】求两偏交圆柱体的交线
1. 空间分析
2. 投影分析
3. 作图
特殊点
中间点
光滑连接曲线
4. 检查
外形轮廓线投影
大圆柱V面外形轮廓线终止点
外形轮廓线与曲线的切点
小圆柱V面外形轮廓线终止点，外形轮廓
线与曲线的切点，曲线投影虚实分界点
Notes: 空间分析：交线为空间封闭曲线
投影分析：确定交线的已知投影
特殊点：最前点、最左最右、最上最下、最后点
相贯线可见性判断：从俯视图，圆柱的前半个圆柱面上的点才可见
圆柱轮廓可见性判断：小圆柱轮廓线，从左视图上进行观测；大圆柱轮廓线，从俯视图上进行观测
相贯线是光滑曲线，不要有交点

## Slide 15
8.3 回转体与回转体相交
15
辅助平面法
P
根据“三面共点”的原理，利用辅助平面求出两回转体表面上的若干共有点，从而画出相贯线的投影。
P与圆锥面的交线
P与圆柱面的交线
圆柱面与圆锥面交线上的点
辅助平面
求交点的基本步骤：
作辅助平面与相贯的两立体相交
求出交线的交点（即相贯线上的点）
分别求出辅助平面与相贯的两立体表面的交线
辅助平面的选择原则：
使辅助平面与两回转体表面的交线的投影简单易画，如直线或圆。
Notes: 圆柱与圆柱相贯，可以利用积聚性表面取点方法取点

## Slide 16
8.3 回转体与回转体相交
16
空间分析
【例】已知左视图，完成主、俯视图
投影分析
中间点
PW
光滑连接
P圆锥 = 圆
圆直线 =交线上的点
作图
特殊点
P圆柱面 = 直线
Notes: 读图：圆柱和圆台相贯
空间分析：相贯线为空间光滑曲线
特殊点：主视图上两个轮廓线的交点、左视图上的切点

## Slide 17: 组合体
9

## Slide 18
9.1 组合体的组成方式
18
组合体的概念
由平面体和曲面体经叠加、切割等布尔运算而组成的物体。
画图：由已知形体画出其投影。
读图：根据形体投影，经过分析，搞清其组成、形状和结构。
Notes: 组合体也是构造复杂形体的方法，组合体非常接近实际零件，区别在于不考虑功能和工艺
画图：从三维到二维
读图：从二维到三维，重点和难点
教学上分开讲，实际上读图和画图融合在一起。

## Slide 19
9.1 组合体的组成方式
19
对称叠加
同轴叠加
非对称叠加
非共面叠加
共面叠加
(1) 叠加式
组合体的组成方式

## Slide 20
9.1 组合体的组成方式
20
(2) 切割式
组合体的组成方式
Notes: 实际的组合体是叠加式和切割式的共同存在

## Slide 21
9.1 组合体的组成方式
21
形体分析为主，面形分析为辅
形体分析法
根据组合体的形状，将其分解成若干部分，弄清各部分的形状和它们的相对位置及组合方式，分别画出各部分的投影。
视图上的一个封闭线框，一般情况下代表一个面的投影，不同线框之间的关系，反映了物体表面的变化。
面形分析法
组合体的画图和读图方法

## Slide 22: 9.3 组合体的读图方法
9

## Slide 23
9.3 组合体的读图方法
23
始终把空间想象和投影分析相结合
物体形状
投影分析、空间想象
物体的视图
已知视图
默想
对照
修正
两者完全符合
物体形状
读图需要注意的几个问题

## Slide 24
9.3 组合体的读图方法
24
1. 看视图，抓特征
看视图 – 以主视图为主，配合其它视图，进行初步的投影分析和空间分析
抓特征 – 找出反映物体特征较多的视图，较短时间内对物体有个大概了解
读图的方法和步骤
2. 分解形体，对投影
分解形体 – 参照特征视图，分解形体
对投影 – 利用“三等”关系，找出每一部分的三个投影，想象出形状
3. 综合起来想整体
在看懂每部分形体的基础上，进一步分析它们之间的组合方式和相对位置关系，从而想象出整体的形状。
整体
局部
整体

## Slide 25
9.3 组合体的读图方法
25
已知两视图，求第三视图
【例】求作俯视图

## Slide 26
9.3 组合体的读图方法
26

## Slide 27
27
9.3 组合体的读图方法

## Slide 28
9.3 组合体的读图方法
28
已知两视图，求第三视图
【例】求作左视图

## Slide 29
9.3 组合体的读图方法
29
【例】求作左视图

## Slide 30: 表达方法
10

## Slide 31
内容回顾
31
在三视图的基础上，需要更丰富的表达手段。
外形 — 多个视图
内形 — 剖视图
断面形状 — 断面图
1、二维视图（2D）的表达方法
2、三维几何模型（3D）的表达方法
计算机三维几何造型。
目的：准确、简洁、清晰地表达机件
如何表达更加复杂的形体？

## Slide 32: 10.2 剖视图
10

## Slide 33
10.2 剖视图
33
问题：当机件的内部形状较复杂时，视图上将出现许多虚线，不便于看图和标注尺寸。
解决办法？
采用剖视图

## Slide 34
10.2 剖视图
34
剖视图的基本概念
(1) 剖视图的形成
剖视图是假想用一剖切面将机件剖开，移去剖切面和观察者之间的部分，将其余部分向投影面投射得到的图形。
剖面区域内需画剖面符号。

## Slide 35
10.2 剖视图
35
(2) 剖视图的画图步骤
确定剖切面的位置
想象哪部分移走了？ 剖面区域的形状？ 哪些部分投射时可看到？
剖面区域内画上剖面符号：45°间隔均匀的细 实线（金属材料）
剖视图的基本概念

## Slide 36
10.2 剖视图
36
剖切符号
1) 表示剖切位置的粗实线, 线宽1-1.5d, 线长 6 -7 mm,尽量不与图形轮廓线相交
2) 箭头画在剖切线外端
箭头
剖视图名称
字母“X”注在剖切符号外侧
“X－X” (拉丁字母或阿拉伯数字)
字母
剖视图名称
剖切面名称
剖切符号
箭头画法
d
4d
A
A
A — A
剖视图的基本概念
(3) 剖视图的标注

## Slide 37
10.2 剖视图
37
剖视图按基本视图关系配置时，可省略箭头。
当单一剖切面通过机件的对称或基本对称平面，且剖视图按基本视图关系配置时，可不标注。
下列情况可省略标注：
A
A
A — A
剖视图的基本概念
(3) 剖视图的标注

## Slide 38
10.2 剖视图
38
A
A
A — A
金属及不指明材料剖面符号为 45°斜线。
“假想”剖开，取剖视后其它视图不受影响，仍为完整图形。
剖切面一般通过物体的对称平面或基本对称平面（以保证图形内不出现不完整的要素）, 并平行或垂直某一投影面。
将其余部分投影后，所有可见的线均画出，不能遗漏。
易漏
易漏
剖视图与其它视图配合，结构形状已表达清楚时虚线不画。
与剖切面接触的部分必须画剖面符号。
同一物体的各视图剖面符号一致（方向和间隔）。
画剖视图应注意的问题

## Slide 39
10.2 剖视图
39
剖视图种类
剖切位置
投影方向
剖面符号
剖面名称
剖视图名称
A
A
A-A
长6~7,宽~1d,距图4~5的粗线段
从 A开始的大写字符,字高 5
写在粗线段的外侧
长~5的细线
及长~4、宽~1的箭头
A-A 写在
剖视图的上方字高 5
45°方向
间隔均匀的
平行细线
适用：外形较简单，内形较复杂，而图形不对称（剖切方向）。
(1.1) 单一剖切面：全剖视图
用剖切面完全地剖开形体所得到的剖视图。

## Slide 40
10.2 剖视图
剖视图种类
当机件具有对称面时,以对称面为界,一半画成剖视,另一半按视图绘制。
A
A
A—A
A
A
A—A
B
B
B—B
视
图
全
剖
视
图
半剖视图
对称线为界（非实线）
一半为视图
一半为剖视图
适用：内外形都需要表达，而形状又对称或基本对称时。
40
(1.2) 单一剖切面：半剖视图

## Slide 41
10.2 剖视图
41
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
以波浪线为界，局部的剖开机件。
不能穿空而过
不能超出轮廓线
不得与任何线重合
形体已表达清楚，虚线不再画出
波浪线的画法：
A
A

## Slide 42
10.2 剖视图
42
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
错 误
正 确
局部剖视图应注意的问题
① 波浪线不能与图上的其他图线重合

## Slide 43
10.2 剖视图
43
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
局部剖视图应注意的问题
② 波浪线不能穿空而过，也不能超出视图的轮廓线
×
×
×
×
错误
正确

## Slide 44
10.2 剖视图
44
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
局部剖视图应注意的问题
② 波浪线不能穿空而过，也不能超出视图的轮廓线
错误
正确
×

## Slide 45
10.2 剖视图
45
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
局部剖视图应注意的问题
③ 在一个视图中，局部剖的数量不宜过多
错误
正确

## Slide 46: 10.3 断面图
10

## Slide 47
10.3 断面图
47
断面图的基本概念
假想用剖切面将物体的某处切断，仅画出该剖切面与物体接触部分的图形称为断面图（简称断面）
A
断面图

## Slide 48
10.3 断面图
48
断面图的画法及标注
(1) 移出断面图
画 法
轮廓线为粗实线
尽量画在剖切面的延长线上
A
A
A—A
注 意
当剖切平面通过回转面形成的孔、凹坑的轴线时，该结构按剖视绘制
亦可画在其它适当位置

## Slide 49
10.3 断面图
49
断面图的画法及标注
(1) 移出断面图
标 注
A
A
A—A
剖切线表示剖切位置
箭头表示投射方向，并注上字母
断面图名称：“X-X”
画在剖切面
延长线上，
字母省略
对称断面，箭头省略
又画在剖切面延长线
上，剖切线省略
B
B
按投影关系配
置，箭头省略
B—B

## Slide 50
10.3 断面图
50
断面图的画法及标注
(1) 移出断面图
点画线(剖切面)
必须垂直轮廓线
由两个相交的剖切面剖切
得出的断面，中间应断开

## Slide 51: 尺寸标注
11

## Slide 52
11.1 尺寸标准基本的要求与规则
52
尺寸标注的基本要求
尺寸是制造机件的重要依据，尺寸与图形一起描述被加工机件的形状、大小和制造要求。
正确：符合国家标准的有关规定。
完全：要标准制造零件所需的全部尺寸，不遗漏、不重复
清晰：尺寸布置要整齐、清晰，便于阅读
合理：既要保证设计要求，又要符合加工、装配、测量等工艺要求

## Slide 53
11.1 尺寸标准基本的要求与规则
53
尺寸标注的基本规则
尺寸数值为零件的真实大小，与绘图比例及绘图的准确度无关；
以毫米为单位，如采用其它单位时，则必须注明单位名称；
图中所标注的尺寸为 零件加工完成后的尺寸；
每个尺寸一般只标注一次，并应标注在最能清晰地反映该结构特征的视图上；
尺寸配置合理
(1) 功能尺寸直接标注出来
(2) 同一要素的尺寸应尽可能集中标注。如孔的直径和深度、槽的深度和宽度等
(3) 避免在不可见轮廓线上标注尺寸

## Slide 54
11.1 尺寸标准基本的要求与规则
54
尺寸的组成
1. 尺寸界限
2. 尺寸线
3. 尺寸数字

## Slide 55
11.1 尺寸标准基本的要求与规则
55
尺寸的组成
1. 尺寸界限：
尺寸界限
表示尺寸的端点，用细实线绘制，应该由轮廓线、轴线或对称中心线处引出，也可以用这些线代替。

## Slide 56
11.1 尺寸标准基本的要求与规则
56
尺寸的组成
2. 尺寸线
尺寸界限
尺寸线
间距＞7毫米
一般不超过10毫米
尺寸界限超出箭头约2毫米
(1) 尺寸线为细实线，一端或两端带有终端符号 (箭头或斜线)
(2) 尺寸线不能用其它图线代替，也不得与其它图线重合
(3) 标注线性尺寸时，尺寸线必须与所标注的线段平行

## Slide 57
11.1 尺寸标准基本的要求与规则
57
尺寸的组成
3. 尺寸数字
间距＞7毫米
一般不超过10毫米
尺寸界限超出箭头约2毫米
(1) 一般应标注在尺寸线的上方，也可以标注在尺寸线的中断处
1.5 × 45°
1.5 × 45°
20
35
16
10
水平方向字头向上，垂直方向字头向左

## Slide 58
11.1 尺寸标准基本的要求与规则
58
尺寸的组成
3. 尺寸数字
(2) 线性尺寸数字的方向，一般应按下图所示方向注写，并尽可能避免在图示30°范围内标注尺寸，无法避免时应引出标注。
(3) 尺寸数字不可被任何图线所通过，否则必须将该图线断开。

## Slide 59: 11.2 组合体的尺寸标注方法
11

## Slide 60
11.2 组合体的尺寸标注方法
60
基本方法 – 形体分析法
将组合体分解为若干个基本体和简单体，在形体分析的基础上标注 三类尺寸：
定形尺寸
确定各基本体形状和大小的尺寸
(2) 定位尺寸
确定各基本体之间相对位置的尺寸
要标注定位尺寸，必须先选定尺寸基准。零件有长、宽、高三个方向的尺寸，每个方向至少要有一个基准
通常以零件的 底面、端面、对称面和轴线 作为基准

## Slide 61
11.2 组合体的尺寸标注方法
61
基本方法 – 形体分析法
将组合体分解为若干个基本体和简单体，在形体分析的基础上标注 三类尺寸：
(3) 总体尺寸
零件的长、宽、高三个方向的最大尺寸
总体尺寸、定位尺寸、定形尺寸可能重合，这时需要进行调整，以免出现多余尺寸

## Slide 62
11.2 组合体的尺寸标注方法
62
要完整标注组合体的尺寸，必须包括基本形体的定形尺寸、定位尺寸以及组合体的总体尺寸，能够完全确定组合体的形状和大小。
形体分析
尺寸基准
定位尺寸
定形尺寸
总体尺寸
尺寸调整
对称面,底面,端面,中心
总长、总高、总宽
结束
避免出现多余尺寸
定位尺寸
定形尺寸
容易漏掉

## Slide 63
11.2 组合体的尺寸标注方法
63
形体分析
3
2
1

## Slide 64
11.2 组合体的尺寸标注方法
64
形体分析
尺寸基准
长度方向基准
高度方向基准
宽度方向基准
长度方向基准
高度方向基准
宽度方向基准

## Slide 65
11.2 组合体的尺寸标注方法
65
无定位尺寸
形体分析
尺寸基准
定位尺寸
定形尺寸
形
体
I
切口
1
四孔
定
位
定
形
4X 2


## Slide 66
11.2 组合体的尺寸标注方法
66
形体分析
尺寸基准
定位尺寸
定形尺寸
形
体
III
1
3
通孔
竖板
定
位
定
形
定
位
定
形
5
4X 2


## Slide 67
11.2 组合体的尺寸标注方法
67
形
体
II
1
2
形体分析
尺寸基准
定位尺寸
定形尺寸
3
定
位
定
形
4X 2

5

## Slide 68
11.2 组合体的尺寸标注方法
68
形体分析
尺寸基准
定位尺寸
定形尺寸
总体尺寸
尺寸调整
1
2
3
结束
总体尺寸
结束
尺寸调整
5

## Slide 69
习题集练习建议
69
期末复习自主习题练习建议（习题集）：
相贯：P26-8，P27、P28自选，P29-10，P31-4；
较简单的组合体：P33、P34、P35自选；
切割式组合体：P36全部；
叠加式组合体（含全剖、半剖）（较复杂）：
  二求三：P37（可自行取全剖或半剖练习），P43全部，P45-18；
  改错题：P38全部，P44全部，改错题对练习提高投影能力非常合适。（重点是投影能力，读图+画图）
尺寸标注：P49、P50、P51每页自选1-2个题。
说明：
（1）以上题目仅供期末复习时自主选择练习之用，可以根据自己的情况选择一部分题目练习。
（2）期末考试的范围是：相贯、组合体、表达方法、尺寸标注。要复习好每部分的主要内容，可以以课堂讲授的例题和教材中的例题、图例为线索复习。

## Slide 70
点、线、面的投影
基本体
平面与立体相交
立体与立体相交
组合体
外形：多视图表达
内形：剖视图、断面图
尺寸标注
复杂形体表达
标准件与常用件
零件图、装配图
建筑图、水工图
……
国家标准
国家标准
国家标准
能力：形体构造、形体表达
手段：二维工程图、三维建模
课程的整体脉络
Notes: 相贯的形式：按照立体的相对位置关系划分

## Slide 71
画 图
二维工程图
三维建模
工程师的语言
表达设计思想
别人设计
你来表达
自己设计
自己表达
投影基础
表达方法（国家标准）
软件工作（2D/3D）
先要解决“设计”问题
然后解决“表达”问题
本课程基础
实践中学习
课程的整体脉络
会画图吗？
会画图 = 会设计？
画图是设计思想具象化的方法，是沟通交流的手段
画图更多是为完成任务，而设计则是为了解决问题
设计要从问题出发，需了解当前设计中存在的问题
没有最好的设计，只有不断优化、不断完善的设计