## Slide 1
工 程 图 学
姜 峣
副研究员
清华大学，机械工程系
联系方式：
办公室：李兆基科技大楼A1011
手机号：18210064570
邮箱：jiangyao@mail.tsinghua.edu.cn

## Slide 2: 基本体的投影
5

## Slide 3
5.1 形体的构成方式
5.2 体的投影 – 视图
5.3 基本体的三视图
内 容

## Slide 4: 5.1 形体的构成方式
5

## Slide 5
5.1 形体的构成方式
拉伸形成圆柱体
拉伸形成圆台
沿曲线路径拉伸
(1) 拉伸：将二维图形沿着指定的路径拉伸一定的距离，形成三维形体。

## Slide 6
5.1 形体的构成方式
(2) 旋转：令二维图形绕着一根轴旋转一定的角度，形成三维形体。
旋转360°形成
(3) 切割：用一个或几个平面对已有的三维形体进行切割，形成新的形体。

## Slide 7
5.1 形体的构成方式
(4) 布尔运算：对已有的若干个三维形体进行集合运算
包括“交”“并”“差”
A ∪ B
A ∩ B
A - B
A
B
运算前

## Slide 8: 5.2 体的投影 – 视图
5

## Slide 9
5.2 体的投影 – 视图
体的投影
体的投影是构成体的所有表面投影的总和。
V
W
H

## Slide 10
5.2 体的投影 – 视图
体的三视图
用正投影法绘制的物体在不同投影面的投影称为视图
主视图
俯视图
左视图
投影轴省略不画
可见部分的投影画实线，被遮挡的画虚线
(1) 视图

## Slide 11
5.2 体的投影 – 视图
体的三视图
主视俯视长相等且对正
主视左视高相等且平齐
俯视左视宽相等且对应
主视图
俯视图
左视图
高
宽
宽
长
三等关系
宽相等
(2) 三视图之间的度量对应关系
长对正
高平齐

## Slide 12
5.2 体的投影 – 视图
体的三视图
左
右
后
前
上
下
前
后
上
下
左
右
上
下
左
右
前
后
靠近主视图一侧为后方
(3) 三视图之间的方位对应关系

## Slide 13: 5.3 基本体的三视图
5

## Slide 14
5.3 基本体的三视图
单一的几何体称为基本体，如棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、圆球、圆环等，它们是构成形体的基本单元。
在现代计算机技术“实体造型”中又称为基本体素。

## Slide 15
5.3 基本体的三视图

## Slide 16
5.3 基本体的三视图
每一表面都是平面的基本体
表面中包含曲面的基本体
平面体

曲面体

曲面为回转面
回转体

基本体的分类

## Slide 17
5.3 基本体的三视图
1. 棱柱
(1) 棱柱的组成
棱柱的侧棱线相互平行
底面
直棱柱：侧棱线垂直于底面
斜棱柱：侧棱线与底面倾斜
侧棱面
（棱面）
侧棱线
（棱线）
底边
一、平面基本体

## Slide 18
5.3 基本体的三视图
V
W
H
检查：三等关系
画图步骤
1、画中心线、对称线；
2、画六棱柱特征视图
——俯视图；
3、利用“三等”关系画主视图；
4、利用“三等”关系画左视图。
将底面平行于H面
前后侧棱面平行于V面
有粗实线
1. 棱柱
(2) 棱柱的视图
一、平面基本体

## Slide 19

a

a

a
A
已知 a ，求a、a
判断点的位置
作图
可见性判断
  若点所在的平面的投影可见，则点的投影也可见
不加括弧
1. 棱柱
(3) 棱柱面上取点
一、平面基本体
5.3 基本体的三视图
基本方法
面内取点方法

## Slide 20
5.3 基本体的三视图
底面
锥顶
棱锥的棱线交于一点
侧棱面
底边
侧棱线
2. 棱锥
(1) 棱锥的组成
一、平面基本体

## Slide 21
5.3 基本体的三视图
s

s

b
a
c
a
b
c
a(c)
b
s

画图步骤:
1、画底面的俯视图；
3、画主视图；
4、利用“三等”关系画左视图。
2、画三个侧面的俯视图；
将底面平行于H面
并使后侧底边垂直于W面
V
W
H
2. 棱锥
(2) 棱锥的三视图
一、平面基本体

## Slide 22
5.3 基本体的三视图

k

k

k
b
a
c
a
b
c
a(c)
b
s

K
已知 k ，求k、 k
（ ）
判断点的位置
作图
可见性判断
s

s

2. 棱锥
(3) 棱锥面上取点
一、平面基本体
基本方法
面内取点方法

## Slide 23
5.3 基本体的三视图
MSA
NSB
KSBC
如何在平面上取点？
A
C
S
B
求棱锥表面的折线MNK的水平投影和侧面投影
(k")
n
s
a
c
a'
c'
b'
s'
b"
a"(c")
s"
b
m
m"
n"
k
连线
注意分析点、直线
所在表面的可见性
K
M
N
m'
k'
n'
2. 棱锥
(3) 棱锥面上取线
一、平面基本体

## Slide 24
5.3 基本体的三视图
平面体投影的特点
各投影之间关系：
(1) “三等”关系
(2) 方位对应关系
各表面的投影：
(1) 积聚为直线
(2) 类似图形、实形
平面体表面取点
基本方法：平面内取点
作图检查要点
投影面垂直面的投影特性 – 类似性
“三等”关系 – 整体、局部
是否漏线、可见性判断

## Slide 25
5.3 基本体的三视图
1. 圆柱
(1) 圆柱的组成
二、回转体
由两个圆形底面和一个圆柱面构成。
O
O1
轴线
圆柱面由母线AA1绕与之平行的轴线OO1旋转而成。
母线在圆柱表面的任一位置，称为圆柱面的素线。
母线
A
A1
底面
素线
圆柱面

## Slide 26
5.3 基本体的三视图
V
W
H
O
O
对V面的外
形轮廓线
对W面的外
形轮廓线
外形轮廓线投
影的对应关系
圆柱面投影
可见性判断
1. 圆柱
(2) 圆柱的三视图
二、回转体

## Slide 27
5.3 基本体的三视图
已知 a’，求a、 a
判断点的位置
作图
可见性判断

a

a

a
A
1. 圆柱
(3) 圆柱表面取点
二、回转体

## Slide 28
5.3 基本体的三视图
由一个圆形底面和一个圆锥表面构成。
O
O1
轴线
圆锥面由母线SA绕与之相交的轴线OO1旋转而成。
母线在圆柱表面的任一位置，称为圆锥面的素线。
母线
锥顶 S
A
底面
素线
圆锥面
2. 圆锥
(1) 圆锥的组成
二、回转体

## Slide 29
5.3 基本体的三视图
s
●
s
●
s
V
W
H
1′
1
2′
2
1″
,2″
外形轮廓线投
影的对应关系
圆锥面投影
可见性判断
2. 圆锥
(2) 圆锥的三视图
二、回转体

## Slide 30
5.3 基本体的三视图
s
s

k
辅助直线法
辅助圆法

(n)
s
●
n

k
(n)
●

k
●
如何在圆锥面上作直线？
过锥顶作一条素线
圆的半径？
2. 圆锥
(3) 圆锥表面取点
二、回转体
已知 k ，求k、 k

## Slide 31
5.3 基本体的三视图
母线在圆球表面的任一位置，称为圆球面的素线。
母线上任一点的运动轨迹为垂直于轴线的圆。
3. 圆球
(1) 圆球的组成
二、回转体
O
O1
轴线
由圆母线绕其直径旋转而成。
母线
圆球面

## Slide 32
5.3 基本体的三视图
V
W
H
a'
b
c"
O
O
轮廓圆的投影
球面投影可见性判断
3. 圆球
(2) 圆球的三视图
二、回转体

## Slide 33
5.3 基本体的三视图
点N在球面的一水平圆上
n'
n
n"
O
O
N
( )
已知n’ ，求n ，n"
辅助圆法
3. 圆球
(3) 圆球表面取点
二、回转体

## Slide 34
5.3 基本体的三视图
圆柱、圆锥、圆球视图特点
圆 柱
一个视图为圆
两个视图为全等的矩形
圆 锥
一个视图为圆
两个视图为全等的等腰三角形
圆 球
三个视图都为等大的圆

## Slide 35
5.3 基本体的三视图
4. 圆环
(1) 圆环的组成
二、回转体
圆环面由圆母线绕与之共面但不通过圆心的轴线OO1旋转而成。
以母线圆中圆弧ACB形成的圆环面为外环面，圆弧ADB形成的圆环面为内环面。
母线在圆环表面的任一位置，称为圆环面的素线。

## Slide 36
5.3 基本体的三视图
俯视图以赤道圆为界，以上部分可见
主视图以前后方向对称平面为界，前半部外环面为可见
左视图以左右方向对称平面为界，左半部外环面为可见
圆环面投影可见性判断
母线圆圆心轨迹圆投影
母线圆最高点轨迹圆投影
母线圆最低点轨迹圆投影
赤道圆投影
喉圆投影
4. 圆环
(1) 圆环的三视图
二、回转体

## Slide 37
5.3 基本体的三视图
a
(b)
圆环表面点A、B，已知H投影，求V、W投影
a'
( )
a"
( )
(b')
(b")
判断点的位置
  点A在内环面的上半部
  点B在外环面的下半部
作图
可见性判断
4. 圆环
(3) 圆环面上取点
二、回转体

## Slide 38
第5讲 基本体的投影
典型基本体的三视图画法及面上找点的方法
平面体表面找点，利用平面上找点的方法。
圆柱表面找点，利用投影的积聚性。
圆锥表面找点，用辅助线法和辅助圆法。
圆球表面找点，用辅助圆法。
圆环表面找点，用辅助圆法。
注意：三等关系、回转体轮廓线的投影特点
小 结

## Slide 39
第5讲 课后作业
P18 – 1, 2, 3, 4
P19 – 1, 2, 3, 4