## Slide 1
工 程 图 学
姜 峣
副研究员
清华大学，机械工程系
联系方式：
办公室：李兆基科技大楼A1011
手机号：18210064570
邮箱：jiangyao@mail.tsinghua.edu.cn

## Slide 2: 立体与立体相交
8
Notes: 相交同样是构建复杂形体的一种手段

## Slide 3
8.1 立体与立体相交简介
8.2 平面体与平面体相交
8.3 平面体与回转体相交
8.4 回转体与回转体相交
8.5 多形体相交
内 容

## Slide 4
平面体与回转体相贯
回转体与回转体相贯
平面体与平面体相贯
立体与立体相交称为相贯。
其表面产生的交线叫做相贯线。
相贯线
多体相贯
相贯的概念
相贯的形式 – 立体形状
8.1 立体与立体相交简介
Notes: 相贯和相贯线的基本概念
三种基本的相贯形式：按照立体的形状来划分

## Slide 5
正交
偏交
斜交
相贯的形式 – 立体相对位置
8.1 立体与立体相交简介
Notes: 相贯的形式：按照立体的相对位置关系划分
正交：轴线垂直相交
偏交：轴线异面垂直
斜交：轴线倾斜相交

## Slide 6
相交立体对投影面的相对位置
相贯线的投影取决于：
 相交立体的形状
相贯线的形状取决于：
 相交立体的相对大小
 相交立体的相对位置
8.1 立体与立体相交简介
Notes: 相贯线的形状
相贯线的投影

## Slide 7
相贯线的主要性质
公有性
表面性
相贯线位于两立体的表面上。
相贯线是两立体表面的共有线。
封闭性
相贯线一般是封闭的空间折线（通常由直线
和曲线组成）或空间曲线。
其作图实质是找出相贯的两立体表面的若干
公有点的投影。
8.1 立体与立体相交简介
Notes: 相贯线的主要性质

## Slide 8: 8.2 平面体与平面体相交
8

## Slide 9
8.2 平面体与平面体相交
9
1. 相贯线的形状
相贯线是由若干段平面直线组成的封闭的空间折线。
2. 相贯线的求法
求平面体各表面与另一平面体表面的交线。
求截交线问题

## Slide 10
8.2 平面体与平面体相交
10
8’,7’
2
1
4
3
2
1
3’,4’
2’
3”,8”
3
4
5
6
5
7
8
1’
4”,7”
1”,2”
5”,6”
【例】补全主视图
6’
3. 作图
2. 投影分析
5’
4. 检查
1. 空间分析
交线为空间闭合折线(8段)
6
7
8
侧面投影有积聚性
水平投影有积聚性
面上找点方法
Notes: 读图：哪两个平面体相交，分别是四棱柱和梯形棱柱
空间分析：相贯线是封闭的空间折线，由几条直线围成的相贯线？
  哪些表面发生了相交：四棱柱的侧面
  前后两个棱面各有一条交线，左右两个棱面各有三条交线
投影分析：相贯线是两个立体表面的公有线
  相贯线在俯视图中的投影：四棱柱的四个侧面在俯视图的投影具有积聚性，相贯线的水平投影也应该积聚在这四条直线上，标上顶点序号
  相贯线在左视图中的投影：梯形棱柱的前面、后面、顶面在左视图中的投影具有积聚性
  相贯线在主视图中的投影：知道了交点的两个投影，可以求出主视图中的投影，顺序连接
  作图检查：可见性判断，相交组成整体后轮廓线消失

## Slide 11: 8.3 平面体与回转体相交
8

## Slide 12
8.3 平面体与回转体相交
12
1. 相贯线的形状
由若干段平面曲线（或直线）所组成的空间折线。
2. 相贯线的求法
求交线的实质是求平面体各棱面（平面）与回转体表面的截交线。
求截交线问题
空间分析：分析各棱面与回转体的相对位置，判断交线的空间形状
作图：求出各棱面与回转体表面的截交线，连接，并判断可见性
投影分析：分析各棱面相对于投影面的位置，判断交线的已知投影

## Slide 13
8.3 平面体与回转体相交
13
由四段平面曲线（直线）构成的封闭的空间折线
【例】求作主视图
2. 投影分析
1. 空间分析
3. 作图
●
●
此段外形轮廓线消失
4. 检查
Notes: 读图：圆柱和四棱柱相贯；
空间分析：相贯线是一条封闭的空间折线，四棱柱四个侧面都相交，产生四条交线
  前后交线：前后侧面与圆柱轴线平行，交线为两条直线；
  左右交线：左右侧面与圆柱轴线处置，交线是两条圆弧；
  投影分析：四条交线在俯视图和左视图中的投影特性

## Slide 14
8.3 平面体与回转体相交
14
内表面为四棱柱孔
圆柱变成圆柱筒将如何？
交线不变
有虚线
讨论
分别求四棱柱孔与圆柱外表面、圆柱内表面的交线
无线
Notes: 一个圆柱和四棱柱孔的相贯，与圆柱和四棱柱相贯线求法完全一样

## Slide 15
8.3 平面体与回转体相交
15
无线
讨论

## Slide 16
8.3 平面体与回转体相交
16
相贯线产生
外表面与外表面相交
外表面与内表面相交
内表面与内表面相交
交线相同
求交线的方法相同
归纳

## Slide 17
8.3 平面体与回转体相交
17
a
b
e″
f ″
c
e
f
c″
圆柱轮廓线终止点
此段为虚线
a″
b″
a′
b′
c′
e′
f ′
1. 空间分析
3. 作图
求后棱面的交线
求前侧棱面的交线
4. 检查 : 轮廓线
圆柱轮廓线
棱柱轮廓线
棱线终止点
【例】三棱柱与圆柱相贯,求作主视图
2. 投影分析

## Slide 18: 8.4 回转体与回转体相交
8

## Slide 19
8.4 回转体与回转体相交
19
1. 相贯线的形状
积聚性表面取点法
辅助平面法
相贯线一般为光滑封闭的空间曲线
2. 相贯线的求法
求出相贯线上的一系列点，再光滑连接。
先取特殊点，后取中间点（一般位置）
求作相贯线上点的基本方法：
辅助球面法

## Slide 20
8.4 回转体与回转体相交
20
利用圆柱面投影具有积聚性的特点，用圆柱面上取点的方法，由两圆柱面上若干公有点的已知投影，求出公有点的未知投影。
积聚性表面取点法
 先找特殊点
 补充中间点
 光滑连接
空间分析，确定交线的空间形状
投影分析，确定交线的已知投影
作图，求交线的投影
检查：轮廓线、可见性
求相贯线的基本步骤：
最高点、最低点、最左点、最右点、最前点、最后点、轮廓线上的点。

## Slide 21
8.4 回转体与回转体相交
21
【例】求作主视图
●
●
●
●
●
●
●
●
●




1. 空间分析
2. 投影分析
3. 作图
2）中间点
4. 检查轮廓线的投影
3）光滑连接
封闭的
空间曲线
1）特殊点
此段外形轮廓线消失

1"
1'
2"
,3"
2'
3'
1
2
3

## Slide 22
8.4 回转体与回转体相交
22
讨论1：相贯线的产生
两外表面相交
外表面与内表面相交
两内表面相交
圆柱面Ⅰ
圆柱面Ⅱ
圆柱面Ⅰ
圆柱面Ⅱ
圆柱面Ⅰ
圆柱面Ⅱ
相贯线相同，求相贯线的方法相同

## Slide 23
8.4 回转体与回转体相交
23
讨论2
两轴线垂直相交的圆柱,
直径的相对大小对相贯线的影响
相贯线投影向大圆柱轴线弯曲
?

## Slide 24
8.4 回转体与回转体相交
24
蒙日(G.Monge)定理
若两个二次曲面同切于第三个二次曲面，则这两个二次曲面的交线为平面曲线。
两个轴线相交的回转面同切于一个圆球面时，则这两个回转面的交线为椭圆（平面曲线）。其积聚性的投影为这两个回转面轮廓线的交点对连。

## Slide 25
8.4 回转体与回转体相交
25

## Slide 26
8.4 回转体与回转体相交
26
讨论3
两圆柱相对位置对相贯线的影响
相贯线由两支变成一支

## Slide 27
8.4 回转体与回转体相交
27
【例】完成主视图
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
外形交线
两外表面相贯
一内表面和一外表面相贯
内形交线
两内表面相贯

## Slide 28
第8讲 课后作业1
P26 – 8
P27 – 2, 4
28