## Slide 1
工 程 图 学
姜 峣
副研究员
清华大学，机械工程系
联系方式：
办公室：李兆基科技大楼A1011
手机号：18210064570
邮箱：jiangyao@mail.tsinghua.edu.cn

## Slide 2: 组合体
9

## Slide 3
9.1 组合体的组成方式
9.2 组合体的画图方式
9.3 组合体的看图方法
内 容

## Slide 4: 9.1 组合体的组成方式
9

## Slide 5
9.1 组合体的组成方式
组合体的概念
由平面体和曲面体经叠加、切割等布尔运算而组成的物体。
画图：由已知形体画出其投影。
读图：根据形体投影，经过分析，搞清其组成、形状和结构。
Notes: 组合体也是构造复杂形体的方法，组合体非常接近实际零件，区别在于不考虑功能和工艺
画图：从三维到二维
读图：从二维到三维，重点和难点
教学上分开讲，实际上读图和画图融合在一起。

## Slide 6
9.1 组合体的组成方式
对称叠加
同轴叠加
非对称叠加
非共面叠加
共面叠加
(1) 叠加式
组合体的组成方式

## Slide 7
9.1 组合体的组成方式
(2) 切割式
组合体的组成方式
Notes: 实际的组合体是叠加式和切割式的共同存在

## Slide 8
9.1 组合体的组成方式
(1) 共面/不共面
(a) 共面
(b) 不共面
前面无粗实线
组合体的表面过渡关系
Notes: 组合体为了分析方便，将组合体分为多个形体的叠加，但实际上是一个整体
与前面相贯类似，一旦两个物体相贯，就组合成了一个整体，原有形体的表面就会发生变化，如轮廓线消失
相对位置：共面/不共面，相切，相交

## Slide 9
9.1 组合体的组成方式
无线
无线
●
无线
(2) 两形体表面相切时，相切处无线
组合体的表面过渡关系

## Slide 10
9.1 组合体的组成方式
有线
有线
(3) 两形体表面相交时，相交处应画成交线
组合体的表面过渡关系

## Slide 11
9.1 组合体的组成方式
形体分析为主，面形分析为辅
形体分析法
根据组合体的形状，将其分解成若干部分，弄清各部分的形状和它们的相对位置及组合方式，分别画出各部分的投影。
视图上的一个封闭线框，一般情况下代表一个面的投影，不同线框之间的关系，反映了物体表面的变化。
面形分析法
组合体的画图和读图方法

## Slide 12: 9.2 组合体的画图方法
9

## Slide 13
9.2 组合体的画图方法
 对组合体进行形体分解 — 分块
 分别画出各部分的投影
 分析各部分形体之间的表面过渡关系
 检查、加深
 弄清各部分的形状及相对位置关系
检查重点
投影、多线漏线、
虚实、连接形式
叠加式组合体画图方法

## Slide 14
9.2 组合体的画图方法
【例】绘制轴承座的投影图
形体分析
圆筒1
凸台5
支撑板2
底板4
肋3
1
2
3
5
4
“并” 1、2、3、4、5
“差”

## Slide 15
9.2 组合体的画图方法
圆筒1
凸台5
支撑板2
底板4
肋3
画基准线
左右、上下、前后
依次画各立体
底板
圆筒
支撑板
肋
凸台
选主视图
【例】绘制轴承座的投影图

## Slide 16
9.2 组合体的画图方法
基本方法：形体分析法
把复杂形体分解成若干基本体
分析各基本体之间的相互关系
画图步骤
(1) 布置视图
(2) 画底稿(细实线)
(3) 检查
(4) 完善线型
确定主视图
布置基准线
逐个完成形体
先主要结构，后次要结构
先特征投影，后其它投影
先外表形状，后内部形状
三等关系
相互位置
表面连接关系

## Slide 17
9.2 组合体的画图方法
第1类：利用平面对初始形体进行切割（已学过）
 分步逐步画出各视图
第2类：
 检查、加深
从初始形体上切去若干简单形体
切割式组合体画图方法

## Slide 18
9.2 组合体的画图方法
切割式组合体画图方法

## Slide 19
9.2 组合体的画图方法
切割式组合体画图方法
p

## Slide 20
9.2 组合体的画图方法
切割式组合体画图方法
分析几次切割（面型分析法的难点）
分析原始的基本形体 ——
找出形状与之最靠近的基本形体
画图步骤
先画出原始的基本形体投影
依次切割
每次切割从特征的投影开始画
平面投影特性，按“三等”关系作图
检查
“三等”关系、类似性
加粗加深

## Slide 21: 9.3 组合体的读图方法
9

## Slide 22
9.3 组合体的读图方法
(1) 结合多个投影，确定真实形状
读图需要注意的几个问题

## Slide 23
9.3 组合体的读图方法
读图需要注意的几个问题
(1) 结合多个投影，确定真实形状

## Slide 24
9.3 组合体的读图方法
形状特征视图
—— 最能反映物体形状特征的那个视图。
形状特征视图
读图需要注意的几个问题
(2) 对照特征投影，形成整体框架

## Slide 25
9.3 组合体的读图方法
抓住特征投影是看懂图的关键
位置特征视图
(2) 对照特征投影，形成整体框架
读图需要注意的几个问题
位置特征视图
—— 最能反映物体位置特征的那个视图

## Slide 26
9.3 组合体的读图方法
3
1
2
找特征投影
形状特征可能分散在不同的投影图中
用“三等”关系对投影确定每块的形状、位置
4
4
3
2
1

## Slide 27
9.3 组合体的读图方法
三个线框代表三个面的投影
一般情况下，投影图中一个封闭线框代表空间一个面的投影
—— 平面或光滑曲面
(3) 抓住封闭线框，确定准确形位
读图需要注意的几个问题

## Slide 28
9.3 组合体的读图方法
一定会出现凸或凹
线框里面的线框呢？
读图需要注意的几个问题
(3) 抓住封闭线框，确定准确形位

## Slide 29
9.3 组合体的读图方法
读图需要注意的几个问题
(4) 重视关键交线，区分易混图形

## Slide 30
9.3 组合体的读图方法
始终把空间想象和投影分析相结合
物体形状
投影分析、空间想象
物体的视图
已知视图
默想
对照
修正
两者完全符合
物体形状
读图需要注意的几个问题

## Slide 31
9.3 组合体的读图方法
10.3.2 看图的方法和步骤
看图的基本方法
形体分析法
面形分析法
☆ 形体分析法
用“分线框、对投影”的方法分析出组合体由几部分组成，从特征视图入手，想象出各部分的形状、相对位置关系及组合方式，最后综合想象出整体形状。
☆ 面形分析法
用“分线框、对投影”的方法分析物体各表面的形状，从而想象出物体的整体形状。
读图的方法和步骤
Notes: 形体分析法：叠加式组合体
面形分析法：切割式组合体

## Slide 32
9.3 组合体的读图方法
1. 看视图，抓特征
看视图 – 以主视图为主，配合其它视图，进行初步的投影分析和空间分析
抓特征 – 找出反映物体特征较多的视图，较短时间内对物体有个大概了解
读图的方法和步骤
2. 分解形体，对投影
分解形体 – 参照特征视图，分解形体
对投影 – 利用“三等”关系，找出每一部分的三个投影，想象出形状
3. 综合起来想整体
在看懂每部分形体的基础上，进一步分析它们之间的组合方式和相对位置关系，从而想象出整体的形状。
整体
局部
整体

## Slide 33
9.3 组合体的读图方法
【例】轴承座的读图

## Slide 34
9.3 组合体的读图方法
抓特征分解形体
从特征投影入手将形体分解成几部分
①
③
②
对投影确定形状
用“三等”关系对投影确定各部分的形状
②
形体分析法
①
③
【例】轴承座的读图

## Slide 35
9.3 组合体的读图方法
综合起来想整体
分析各块间相对位置及表面连接关系综合起来想象物体的整体形状

## Slide 36
9.3 组合体的读图方法
【例】压块的读图

## Slide 37
9.3 组合体的读图方法
取线框
对投影 分平曲
确定表面形状及相对位置
“三等”关系对投影
想象物体形状
根据“一般情况下，投影图中一个封闭线框代表空间一个面的投影”，可从封闭线框入手（面形分析）。
【例】压块的读图

## Slide 38
9.3 组合体的读图方法
已知两视图，求第三视图
【例】求作俯视图

## Slide 39
9.3 组合体的读图方法

## Slide 40
9.3 组合体的读图方法

## Slide 41
9.3 组合体的读图方法
已知两视图，求第三视图
【例】求作左视图

## Slide 42
9.3 组合体的读图方法
【例】求作左视图

## Slide 43
9.3 组合体的读图方法
【例】求作左视图

## Slide 44
9.3 组合体的读图方法
【例】求作左视图

## Slide 45
9.3 组合体的读图方法
投影规律
— 分层和重影
难点
解题思路
假设
Y
N
结论
验证
【例】求作左视图

## Slide 46
第9讲 组合体
看图
空间形体
投影（二维图形）
画图
复杂形体画图和看图的基本方法
形体分析法
面形分析法
(为主)
二者配合使用
形体分析法
掌握正确的画图和读图步骤
组合体的组成形式及表面过渡关系
小 结

## Slide 47
形体分析法基本要点：
根据复杂形体的形状特点，将其分解成若干基本体；
分析各基本体之间的相互关系：交并差关系、位置关系和表面连接关系；从而搞清形体的整体形状。
从特征投影入手，分解形体；
利用“三等”关系对投影，确定其形状和位置；
综合起来想整体。
小 结
第9讲 组合体

## Slide 48
从封闭线框入手
利用“三等”关系对投影，确定各表面的形状和位置
综合起来想象整体
面形分析法基本要点：
小 结
根据面的投影特性
封闭线框
积聚成直线（平面）
积聚成曲线（曲面）
第9讲 组合体

## Slide 49
第9讲 课后作业
P32 – 全部 (自选练习)
P33 – 2
P35 – 13, 14
P36 – 19, 22 (切割式)
P38 – 2, 6 (改错)