## Slide 1
工 程 图 学
姜 峣
副研究员
清华大学，机械工程系
联系方式：
办公室：李兆基科技大楼A1011
手机号：18210064570
邮箱：jiangyao@mail.tsinghua.edu.cn

## Slide 2: 表达方法
10

## Slide 3
内容回顾
投影表达
点、线、面，相对位置
基本体
平面与立体相交
立体与立体相交
组合体
}
复杂形体
构造形体

## Slide 4
内容回顾
如何表达它们？
三视图

## Slide 5
内容回顾

## Slide 6
内容回顾

## Slide 7
内容回顾
存在什么问题？
2. 不必要的重复，效率低
1. 虚线较多，不利于理解
3. 有些地方表达得不清楚
4. 不能在虚线上标注尺寸

## Slide 8
内容回顾
存在什么问题？
1. 虚线较多，不利于理解
2. 有些部分没有反映实形

## Slide 9
内容回顾
汽车的转向器壳体
轴承座
如何表达这样的机件？

## Slide 10
内容回顾
境界Ⅰ：如何表达

## Slide 11
内容回顾
(a) 初步视图方案
境界Ⅱ：合理表达
(b) 调整后视图方案

## Slide 12
内容回顾
在三视图的基础上，需要更丰富的表达手段。
外形 — 多个视图
内形 — 剖视图
断面形状 — 断面图
1、二维视图（2D）的表达方法
2、三维几何模型（3D）的表达方法
计算机三维几何造型。
目的：准确、简洁、清晰地表达机件
课堂讲授
如何表达更加复杂的形体？

## Slide 13
10.1 视图
10.2 剖视图
10.3 断面图
10.4 规定画法和简化画法
内 容

## Slide 14: 10.1 视图
10

## Slide 15
10.1 视图
视图的基本概念
视图：是指用正投影法绘制的形体的图形，是表达机件形状的基本方法之一。
视图通常有4种：基本视图、向视图、局部视图和斜视图。

## Slide 16
10.1 视图
(1) 基本视图
再增加三个投影面构成六个基本投影面
物体分别向六个基本投影面投射
基本投影面

## Slide 17
10.1 视图
(1) 基本视图
俯视图
主视图
左视图
右视图
仰视图
后视图
基本投影面展开方式

## Slide 18
10.1 视图
(1) 基本视图
按规定位置配置时
一律不标注
投影对应关系
度量关系
方位对应关系
注意后视图方位
后
后
后
后
右视
仰视
后视
下
右
左
上
靠近主视图一侧为后方
符合“三等”关系
前
前
前
前
等长关系
等宽关系
等高关系
主视
俯视
左视
基本视图的配置关系

## Slide 19
10.1 视图
(2) 向视图
投射方向：“ ”及相同字母“X”
B
B
D
C
C
D
E
F
F
标注
视图名称：“X” 标在视图上方
E
向视图是可自由配置的视图

## Slide 20
10.1 视图
(3) 局部视图
超界！
“X”
“ ”及相同字母“X”
视图名称：
投射方向：
标注
将形体的某一部分向基本投影面投射所得的视图，称为局部视图
A
A
A
用波浪线表
示断裂边界

## Slide 21
10.1 视图
(3) 局部视图
当表示的局部结构是完整的且外轮廓封闭，波浪线可省略。
B
B

## Slide 22
10.1 视图
(3) 局部视图
局部视图可按基本视图的配置形式配置，也可按向视图的配置形式配置。
按基本视图配置：可以省略标注。

## Slide 23
10.1 视图
(4) 斜视图
问题：当物体的表面与投影面成倾斜位置时，其投影不反映实形。
增设一个与倾斜表面平行的辅助投影面。
解决方法：
将倾斜部分向辅助投影面投射。
斜视图：物体向不平行于基本投影面
的平面投射所得的视图。
V
H
A

## Slide 24
10.1 视图
(4) 斜视图
A
A
画斜视图的注意事项：
斜视图通常按投射方向配置和标注。
允许将斜视图旋转配置，但需在斜视图上方注明。
斜视图的断裂边界用波浪线表示。
字母靠近箭头端
符号方向与旋转
方向一致
A
斜视图的画法

## Slide 25: 10.2 剖视图
10

## Slide 26
10.2 剖视图
问题：当机件的内部形状较复杂时，视图上将出现许多虚线，不便于看图和标注尺寸。
解决办法？
采用剖视图

## Slide 27
10.2 剖视图
剖视图的基本概念
(1) 剖视图的形成
剖视图是假想用一剖切面将机件剖开，移去剖切面和观察者之间的部分，将其余部分向投影面投射得到的图形。
剖面区域内需画剖面符号。

## Slide 28
10.2 剖视图
(2) 剖视图的画图步骤
确定剖切面的位置
想象哪部分移走了？ 剖面区域的形状？ 哪些部分投射时可看到？
剖面区域内画上剖面符号：45°间隔均匀的细实线（金属材料）
而且要一笔贯穿所有区域，不能每个区域单独绘制
剖视图的基本概念
这个图的细实线画的不标准

## Slide 29
10.2 剖视图
剖切符号
1) 表示剖切位置的粗实线, 线宽1-1.5d, 线长 6 -7 mm,尽量不与图形轮廓线相交
2) 箭头画在剖切线外端
箭头
剖视图名称
字母“X”注在剖切符号外侧
“X－X” (拉丁字母或阿拉伯数字)
字母
剖视图名称
剖切面名称
剖切符号
箭头画法
d
4d
A
A
A — A
剖视图的基本概念
(3) 剖视图的标注

## Slide 30
10.2 剖视图
剖视图按基本视图关系配置时，可省略箭头。
当单一剖切面通过机件的对称或基本对称平面，且剖视图按基本视图关系配置时，可不标注。
下列情况可省略标注：
A
A
A — A
剖视图的基本概念
(3) 剖视图的标注

## Slide 31
10.2 剖视图
A
A
A — A
金属及不指明材料剖面符号为 45°斜线。
“假想”剖开，取剖视后其它视图不受影响，仍为完整图形。
剖切面一般通过物体的对称平面或基本对称平面（以保证图形内不出现不完整的要素）, 并平行或垂直某一投影面。
将其余部分投影后，所有可见的线均画出，不能遗漏。
易漏
易漏
剖视图与其它视图配合，结构形状已表达清楚时虚线不画。
与剖切面接触的部分必须画剖面符号。
同一物体的各视图剖面符号一致（方向和间隔）。
画剖视图应注意的问题

## Slide 32
10.2 剖视图
取剖视后，沿投影方向上能看到的部分都应该画出
A
-
A
A
A
B
B
B B
-
C
C
-
C
C
画剖视图应注意的问题

## Slide 33
10.2 剖视图
剖视图或其他试图上已表达清楚的结构,在其它视图上此部分结构的投影为虚线时，虚线省略不画。
但没有表示清楚的结构允许画少量虚线。
A－A
A
A
画剖视图应注意的问题

## Slide 34
10.2 剖视图
不需在剖面区域中表示材料的类别时，剖面符号可采用通用剖面线表示。 通用剖面线为细实线，最好与图形的主要轮廓或剖面区域的对称线成45°角；同一物体的各个剖面区域，其剖面线画法应一致。
A
A
30°
A－A
当画出的剖面线与图形的主要轮廓线或剖面区域的轴线平行时，该图形的剖面线应画成与水平成30°或60°角，但其倾斜方向与其他图形的剖面线一致。
画剖视图应注意的问题

## Slide 35
10.2 剖视图
剖视图种类
剖切位置
投影方向
剖面符号
剖面名称
剖视图名称
A
A
A-A
长6~7,宽~1d,距图4~5的粗线段
从 A开始的大写字符,字高 5
写在粗线段的外侧
长~5的细线
及长~4、宽~1的箭头
A-A 写在
剖视图的上方字高 5
45°方向
间隔均匀的
平行细线
适用：外形较简单，内形较复杂，而图形不对称（剖切方向）。
(1.1) 单一剖切面：全剖视图
用剖切面完全地剖开形体所得到的剖视图。

## Slide 36
10.2 剖视图
剖视图种类
不能表达外形！
A
A
存在什么问题？
A—A

## Slide 37
10.2 剖视图
剖视图种类
当机件具有对称面时,以对称面为界,一半画成剖视,另一半按视图绘制。
A
A
A—A
A
A
A—A
B
B
B—B
视
图
全
剖
视
图
半剖视图
对称线为界（非实线）
一半为视图
一半为剖视图
适用：内外形都需要表达，而形状又对称或基本对称时。
(1.2) 单一剖切面：半剖视图

## Slide 38
10.2 剖视图
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
以波浪线为界，局部的剖开机件。
不能穿空而过
不能超出轮廓线
不得与任何线重合
形体已表达清楚，虚线不再画出
波浪线的画法：
A
A

## Slide 39
10.2 剖视图
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
① 只有局部内形需要剖切表示，而又不宜采用全剖视

## Slide 40
10.2 剖视图
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
② 当不对称机件的内、外形都需要表达

## Slide 41
10.2 剖视图
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
③ 当对称机件的轮廓线与中心线重合，不宜半剖
错 误
正 确

## Slide 42
10.2 剖视图
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
④ 实心杆上有孔、槽时，应采用局部剖视

## Slide 43
10.2 剖视图
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
错 误
正 确
局部剖视图应注意的问题
① 波浪线不能与图上的其他图线重合

## Slide 44
10.2 剖视图
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
局部剖视图应注意的问题
② 波浪线不能穿空而过，也不能超出视图的轮廓线
×
×
×
×
错误
正确

## Slide 45
10.2 剖视图
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
局部剖视图应注意的问题
② 波浪线不能穿空而过，也不能超出视图的轮廓线
错误
正确
×

## Slide 46
10.2 剖视图
剖视图种类
(1.3) 单一剖切面：局部剖视图
局部剖视图应注意的问题
③ 在一个视图中，局部剖的数量不宜过多
错误
正确

## Slide 47
10.2 剖视图
剖视图种类
(1.4) 单一剖切面：斜剖视图
B–B
B–B
A A
B
B
B–B
局部剖视
全剖视
A–A
剖切平面不平行于任何基本投影面
在不致引起误解时，允许将图形旋转并标注。
斜剖视
斜剖视图也可安放在其他适当位置

## Slide 48
10.2 剖视图
剖视图种类
(2) 几个平行的剖切平面：阶梯剖
A
A
A
A
A–A
注意
不允许与任何
轮廓线重合
此处无线！
避免产生不完
整结构要素
适用范围：
内形层次较多的机件。
方法：
用几个相互平行的剖切平面将机件剖开，再进行投影。

## Slide 49
10.2 剖视图
剖视图种类
(3) 几个相交的剖切平面：旋转剖
A–A
避免产生不完
整结构要素
A
A
A
此处绝对无粗线！
适用范围：
适用于具有回转中心的机件。
方法：
用几个相交的剖切平面将机件剖开，先将与倾斜剖切平面接触的结构要素及相关部分转正，再进行投影。

## Slide 50
10.2 剖视图
剖视图种类
(3) 几个相交的剖切平面：旋转剖
应注意的问题
应按“先剖切后旋转”的方法绘制剖视图。
正确
A－A
A－A
A
A
A
错误
只旋转了上半部分，底座部分不需要旋转，需要什么旋转什么

## Slide 51
10.2 剖视图
剖视图种类
正 确
错 误
A－A
A
A
A
A－A
A
A
A
剖切后产生不完整要素时，该部分按不剖绘制。
(3) 几个相交的剖切平面：旋转剖
应注意的问题

## Slide 52: 10.3 断面图
10

## Slide 53
10.3 断面图
断面图的基本概念
假想用剖切面将物体的某处切断，仅画出该剖切面与物体接触部分的图形称为断面图（简称断面）
A
断面图

## Slide 54
10.3 断面图
断面图的画法及标注
(1) 移出断面图
画 法
轮廓线为粗实线
尽量画在剖切面的延长线上
A
A
A—A
注 意
当剖切平面通过回转面形成的孔、凹坑的轴线时，该结构按剖视绘制
亦可画在其它适当位置
我觉得就是不能让图像不完整

## Slide 55
10.3 断面图
断面图的画法及标注
(1) 移出断面图
标 注
A
A
A—A
剖切线表示剖切位置
箭头表示投射方向，并注上字母
断面图名称：“X-X”
画在剖切面
延长线上，
字母省略
对称断面，箭头省略
又画在剖切面延长线
上，剖切线省略
B
B
按投影关系配
置，箭头省略
B—B

## Slide 56
10.3 断面图
断面图的画法及标注
(1) 移出断面图
点画线(剖切面)
必须垂直轮廓线
由两个相交的剖切面剖切
得出的断面，中间应断开

## Slide 57
10.3 断面图
断面图的画法及标注
(2) 重合断面图
画 法
断面轮廓线为细实线
标 注
不对称重合断面图
须标注剖切线及箭头
对称的重合断面图不标注
当视图中轮廓线与重合断面图的图形重叠时，视图中的轮廓线仍应连续画出，不可间断

## Slide 58
10.3 断面图
当视图中的轮廓线与断面图的图线重合时，视图中的轮廓线仍应连续画出。
画在视图之内，轮廓线用细实线绘制
断面图的画法及标注
(2) 重合断面图

## Slide 59
10.3 断面图
断面图应注意的问题
当剖切平面通过非圆孔，会导致完全分离的两个断面时，这些结构也应按剖视画。
正确
错误
A－A
A－A
A
A

## Slide 60: 10.4 规定画法和简化画法
10

## Slide 61
10.4 规定画法和简化画法
(1) 肋不剖
对于轮幅、薄板等结构均按此处理
如果剖切平面通过肋板的对称面时，肋板的剖面不画剖面线，且用粗实线将其与相邻形体分开。
肋板的剖面不画剖面线
B
B
B-B
A
A
A-A

## Slide 62
10.4 规定画法和简化画法
(1) 肋不剖
B
B
正确
错误
A
A
A－A
B－B
B－B

## Slide 63
10.4 规定画法和简化画法
(2) 均匀分布在回转体上的轮幅、肋、孔等，先转正，后投影
回转体上均匀分布的肋、轮辐、孔等结构不处于剖切平面上时，可将其旋转到剖切平面上画出。

## Slide 64
10.4 规定画法和简化画法
(2) 均匀分布在回转体上的轮幅、肋、孔等，先转正，后投影
肋不对称画成对称
孔未剖到画成剖到
若干直径相同且成规律分布的孔，可以仅画出一个或几个，其余只需用细点画线表示其中心位置。
A
A
B
B
A－A
B－B

## Slide 65
10.4 规定画法和简化画法
(3) 在不致引起误解时，对称物体的视图可只画一半或1/4，并在对称中心线的两端画出对称符号。
对称符号：
细实线
长6～10
间距2～3

## Slide 66
10.4 规定画法和简化画法
(4) 未能充分表达清楚的平面，加画两条相交的细实线表示

## Slide 67
10.4 规定画法和简化画法
(5) 当机件上有若干相同的结构要素并按一定的规律分布时，只需画出几个完整的结构要素，其余的用细实线连接或画出其中心位置。
85× 5
共××槽

## Slide 68
10.4 规定画法和简化画法
(6) 较长机件简化画法。
较长机件（轴、杆、型材、连杆）沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时可断开后缩短绘制
标注尺寸时仍注实长
波浪线
双折线

## Slide 69
10.4 规定画法和简化画法
(7) 圆柱体上因钻小孔、铣键槽等出现的交线允许省略，但必须有其他视图清楚地表示了孔、槽的形状。
交线用轮廓线代替
交线用轮廓线代替

## Slide 70
10.4 规定画法和简化画法
(8) 当机件上部分结构的图形过小时，可以采用局部放大的比例画出。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
2:1
Ⅱ
2:1

## Slide 71
第10讲 课后作业
P42 – 1, 3
P43 – 7, 8
P44 (改错) – 11, 12
P45 – 15, 16, 18
P47 – 1, 3